## Slide 1: オペアンプの特性
東京理科大学理学部応用物理学科3年
西原 翔

## Slide 2: オペアンプの特性
オペアンプの性質
反転増幅回路
ボルテージ・フォロワ回路
ローパス・フィルタ回路
Notes: 生じる誤差の程度の話

## Slide 3: 1. オペアンプの性質| 仮想短絡
＋
-
正の起電力の源
負の起電力の源
出力を入力につなげると
これを満たすには
→仮想短絡

## Slide 4: 1. オペアンプの性質| 入出力インピーダンス
＋
-
入力では電圧だけを見たいので
つまり電流は流れない
(電圧計と同じ）
出力では決まった電圧を出すので
つまり電流を吸い込む
（電池と同じ）

## Slide 5: オペアンプの特性
オペアンプの性質
反転増幅回路
ボルテージ・フォロワ回路
ローパス・フィルタ回路
Notes: 生じる誤差の程度の話

## Slide 6: 2. 反転増幅回路| 測定回路
仮想短絡を使い解析すると
→ 入力の位相が逆になって増幅
調べる入出力特性
直流
交流電圧
交流周波数
LM741
Notes: 回路を作成したリンク
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgTGIAwHRf8CsICMszzAdiwZigBxgBsAnKViIlFSACy5UCmAtCigFB1SmoqTtIEOnwHQYxEGzoxcxYoiJhSDMAVwFxUMLhTQOAd1EhSkgjVP6jg1GpDnbmqBwBO9i5Ja5IlmmniG7iZmNGySztbENA4oUSDeVqhxCWCIkgnOAG7gaUk0qemQNDTcqMjF4ogc2QXghDmSsRUlfuXQlYFNqHQiXRhOnXH9DXUDRsLGuHLGEfHTNlOesfpuDmFzS+GoCIG1XYt5iQf707WzMXYOZ4FeQrlXuef5uQfXRq8vBCJvG5NfMxwAOa-WqvAhOfRAA

## Slide 7: 2. 反転増幅回路| 直流に対する入出力特性
増幅率 :
Chart: Input Voltage (V)
| -10.01 | -9.5 | -9 | -8.5 | -8 | -7.51 | -7 | -6.5 | -6 | -5.5 | -5 | -4.5 | -4.01 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2.0099999999999998 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
Inverting input (33 kΩ) | -4.0599 | -3.6783 | -3.3019 | -2.9238 | -2.5428 | -2.1756 | -1.7929 | -1.4202 | -1.0374 | -0.6648 | -0.28672 | -0.00057 | 0.000586 | 0.000606 | 0.000627 | 0.000645 | 0.000663 | 0.000681 | 0.0007 | 0.000718 | 0.000738 | 0.000763 | 0.000794 | 0.00082 | 0.000849 | 0.00089 | 0.00092 | 0.00095 | 0.000982 | 0.064 | 0.43603 | 0.82473 | 1.1978 | 1.575 | 1.9526 | 2.3191 | 2.6997 | 3.0766 | 3.4555 | 3.8322 | 4.2084
Output (33 kΩ) | 14.2639 | 14.2644 | 14.265 | 14.2658 | 14.2664 | 14.2671 | 14.2678 | 14.2685 | 14.2693 | 14.27 | 14.2707 | 13.9152 | 12.3977 | 10.8075 | 9.2795 | 7.7535 | 6.2264 | 4.6365 | 3.1101 | 1.5369 | 0.007297 | -1.5302 | -3.0752 | -4.6219 | -6.17 | -7.7171 | -9.243 | -10.8128 | -12.3634 | -13.6278 | -13.6279 | -13.6275 | -13.627 | -13.6267 | -13.6264 | -13.626 | -13.6259 | -13.6255 | -13.6251 | -13.6248 | -13.6245
Inverting input (68 kΩ) | -0.20848 | 0.000352 | 0.000375 | 0.000395 | 0.000417 | 0.000434 | 0.000457 | 0.0004778 | 0.000499 | 0.000502 | 0.000511 | 0.000504 | 0.000533 | 0.00056 | 0.000586 | 0.00061 | 0.000634 | 0.000656 | 0.000681 | 0.00071 | 0.000735 | 0.000753 | 0.000771 | 0.000793 | 0.000808 | 0.000822 | 0.000837 | 0.00085 | 0.000866 | 0.000886 | 0.000906 | 0.000925 | 0.000943 | 0.00096 | 0.000974 | 0.000993 | 0.001007 | 0.001027 | 0.001043 | 0.1651 | 0.46115
Output (68 kΩ) | 14.2695 | 14.0342 | 13.303 | 12.5611 | 11.8132 | 11.0777 | 10.3431 | 9.6133 | 8.874 | 8.1345 | 7.4037 | 6.658 | 5.9265 | 5.183 | 4.4318 | 3.6913 | 2.971 | 2.2306 | 1.4905 | 0.74076 | 0.006406 | -0.72915 | -1.4682 | -2.2184 | -2.9487 | -3.6992 | -4.4366 | -5.16 | -5.9022 | -6.6418 | -7.3817 | -8.1219 | -8.8514 | -9.611 | -10.3305 | -11.0823 | -11.8173 | -12.5521 | -13.29 | -13.6237 | -13.6236
出力が電源電圧を超えると
動作が悪くなる

## Slide 8: 2. 反転増幅回路| 交流電圧に対する入出力特性
増幅率 :
出力が電源電圧を超えると
動作が悪くなる
Chart: AC Input Voltage Vi (V)
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
Ri = 68 kΩ | 0.739 | 1.48 | 2.22 | 2.97 | 3.69 | 4.47 | 5.17 | 5.86 | 6.69 | 7.41 | 8.16 | 8.93 | 9.75 | 10.26 | 10.71 | 11.01 | 11.28 | 11.49 | 11.66 | 11.81
Ri = 33 kΩ | 1.56 | 3.1 | 4.65 | 6.219 | 7.8 | 9.4 | 10.35 | 10.57 | 11.21 | 11.64 | 11.93 | 12.18 | 12.39 | 12.52 | 12.66 | 12.75 | 12.85 | 12.93 | 13 | 13.07 | 13.13

## Slide 9: 2. 反転増幅回路| 交流周波数に対する入出力特性
増幅率 :
1 次のローパスフィルタとなる
Chart: AC Input Frequency f (Hz)
| 100 | 180 | 330 | 600 | 1000 | 1800 | 3300 | 6000 | 10000 | 12000 | 14400 | 17200 | 20700 | 25000 | 30000 | 36000 | 43000 | 52000 | 63000 | 75000 | 90000 | 100000
Ri = 33 kΩ | 16.491 | 16.5038 | 16.5038 | 16.5124 | 16.5464 | 16.6224 | 16.6774 | 16.7117 | 16.6992 | 16.636 | 16.3352 | 15.477 | 14.0723 | 12.4244 | 10.8105 | 9.2056 | 7.6208 | 5.9626 | 4.2712 | 2.7564 | 1.1395 | 0.12263
Ri = 15kΩ | 9.7088 | 9.7367 | 9.7367 | 9.7452 | 9.7751 | 9.8388 | 9.9021 | 9.9722 | 9.9722 | 9.9364 | 9.9004 | 9.8369 | 9.2916 | 8.6691 | 6.8339 | 4.7415 | 3.3448 | 1.1598 | 0.2721

## Slide 10: オペアンプの特性
オペアンプの性質
反転増幅回路
ボルテージ・フォロワ回路
ローパス・フィルタ回路
Notes: 生じる誤差の程度の話

## Slide 11: 3. ボルテージ・フォロワ回路| 測定回路
仮想短絡を使い解析すると
→ 入力と出力は同じ
LM741 / TL071
10 kHz
矩形波
理想的には
なので
入力部・出力部の回路が互いに
に干渉せず電圧だけコピーする
→ バッファー回路
理想オペアンプアンプとの違いを見る
: peak to peak is 10 kV
Notes: 回路を作成したリンク
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgTGIAwHRf8CsICMszzAdiwZigBxgBsAnKViIlFSACy5UCmAtCigFB1SmoqTtIEOnwHQYxEG1IwUeMLmKJS2XFihZJsKApTQOAd1EhSkgjVP6jg1GAIhzt+1EMOLZmmy2uUxe4997XEgXaz8QYPBESUiXADcoyV8aMGiIkOh6GhRkGjyYRA4E1MkMexLUYjzM7lRczNhCsPsUOhFA8EIrSvKuirLu4WNcRWNQiNGbEckvQbTkiaSq7unKmlWK8YC7KUj+Z1cWSIrHTddTtI208auYghEzo1Wp+7GOAHNFxK+7Z27HWarWbxXZCNJHAQ7bJZWjVRocIA

## Slide 12: 3. ボルテージ・フォロワ回路| 結果
TL071 の方が性能が良い
Chart: Time (µs)
Chart: Time (µs)
Notes: 回路を作成したリンク
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgTGIAwHRf8CsICMszzAdiwZigBxgBsAnKViIlFSACy5UCmAtCigFB1SmoqTtIEOnwHQYxEG1IwUeMLmKJS2XFihZJsKApTQOAd1EhSkgjVP6jg1GAIhzt+1EMOLZmmy2uUxe4997XEgXaz8QYPBESUiXADcoyV8aMGiIkOh6GhRkGjyYRA4E1MkMexLUYjzM7lRczNhCsPsUOhFA8EIrSvKuirLu4WNcRWNQiNGbEckvQbTkiaSq7unKmlWK8YC7KUj+Z1cWSIrHTddTtI208auYghEzo1Wp+7GOAHNFxK+7Z27HWarWbxXZCNJHAQ7bJZWjVRocIA

## Slide 13: オペアンプの特性
オペアンプの性質
反転増幅回路
ボルテージ・フォロワ回路
ローパス・フィルタ回路
Notes: 生じる誤差の程度の話

## Slide 14: 4. ローパス・フィルタ回路| 測定回路
仮想短絡を使い解析すると
を一定にしたまま を変えたときの
Gain と位相の周波数特性を調べる
LM741
Notes: 回路を作成したリンク
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgTGIAwHRf8CsICMszzAdiwZigBxgBsAnKViIlFSACy5UCmAtCigFB1SmoqTtIGAnwHQYxEGzox8pMHRSJEYCoiV1xUMLhTQOAd1EhSkwVJFRDx-iNOowljgCcQuAY6l0Rt6KgTW5iwi7hb6RijENAQ0kTShVhFRbkKIkgkcAG7gaajJYLkJftyoyDTlMIhZOZLCNXnlxbFlfrBVSbF0mnHghOENvSIFtX2Jg8aqZvz9kxP2wfquob72vrEBRsMDuLhmyWM7e-G79WMsuVv2W2NXhSfX1of1uASaD5ur0y-d01YA5m57ndagRLP0gkN5k4AMYmMyeW6SCoIKB6FiwKCILAKZRpRzKRRQJFwVEcWHLTyhBbIhBojFIDBYdjERAMFAEajyLSkoA

## Slide 15: 4. ローパス・フィルタ回路 | 結果
インピーダンスによる成分がない
良いローパス・フィルタとなっている
Chart: Frequency (Hz)
| 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1075 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000
ζ = 1.01 | 0.038229 | 0.02611 | -0.039135 | -0.15319 | -0.51925 | -2.5602 | -6.3752 | -6.4485 | -13.3916 | -26.6578 | -37.7838 | -49.6628
ζ = 0.51 | -0.0043397 | 0.030363 | 0.017285 | 0.034605 | 0.15898 | 0.79074 | 0.29006 | 0.28698 | -10.1547 | -26.63 | -38.6194 | -51.0992
ζ = 0.24 | 0.026162 | 0.021786 | 0.026084 | 0.078134 | 0.31651 | 0.69725 | 1.271 | 2.0115 | 3.0238 | 4.2055 | 5.5208 | 6.4616 | 6.4844 | 5.073 | 3.1634 | 1.0797 | -0.92922 | -2.7346 | -4.4477 | -5.7514 | -7.2629 | -8.4697 | -9.5918 | -17.7174 | -23.1025 | -27.2212 | -34.3542 | -39.4439 | -51.3419
Chart: Frequency (Hz)
| 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1075 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000
ζ = 1.01 | -2.5 | -4.8 | -8 | -13 | -25 | -54 | -85 | -90 | -119 | -153 | -170 | -176
ζ = 0.51 | -2.4 | -3.2 | -4.8 | -7.7 | -12.1 | -32.8 | -86.7 | -90 | -145 | -169 | -175 | -179
ζ = 0.24 | -2 | -3.8 | -3.2 | -4.5 | -6.5 | -11 | -14 | -20 | -25 | -34 | -45 | -64 | -90 | -109 | -124 | -135 | -143 | -147 | -153 | -157 | -160 | -162 | -161 | -170 | -176 | -175 | -176 | -176 | -179

## Slide 16: まとめ
反転増幅回路
電源電圧以上の増幅はできない
一次のローパスフィルタになっている
ボルテージ・フォロワ回路
完全なバッファ回路とならず応答が遅れる
ローパス・フィルタ回路
オペアンプを用いた二次のローパスフィルタの性能は良い

## Slide 17: 付録| ローパス・フィルタの位相の測定法の一案
Chart: Input (V)
オシロスコープの XY モードを使うと位相を見ることができます。
このデータをパラメータで変わる行列を用いて円になるようフィッティングをすることで、フィッティングパラメータから位相を求めることができそうですね。

## Slide 18: 付録| 反転増幅回路がうまく増幅できないときの波形
＋
-

## Slide 19: 付録| オペアンプの素材
＋
-