## Slide 1: 強誘電体ヒステリシス
東京理科大学理学部第一部応用物理学科 3年 西原翔

## Slide 2: 強誘電体ヒステリシス
試料について（TGS・BTO）
実験系
結果・考察（TGS）
結果・考察（BTO）

## Slide 3: 目的
試料に電場をかけたときの電束密度の応答の挙動を調べる
試料:
BaTiO3 (BTO)
ペロブスカイト
セラミックコンデンサに使われる
BTO の構造
硫酸トリグリシン (TriGlycine Sulfate TGS)
グリシンと硫酸の積層構造
圧力センサに使われる
TGS の構造

## Slide 4: 強誘電体ヒステリシス
試料について（TGS・BTO）
実験系
結果・考察（TGS）
結果・考察（BTO）

## Slide 5: 測定系 | Sawyer Tower 法の概略
入力三角波
50Hz
試料
コンデンサの電荷保存則より
電場・電束密度と電圧の対応は
まとめると
オシロスコープの X-Y モードで電場に対する電束密度の応答がそのまま見れる

## Slide 6: 強誘電体ヒステリシス
試料について（TGS・BTO）
実験系
結果・考察（TGS）
結果・考察（BTO）

## Slide 7: 結果 (TGS)| 強誘電相のヒステリシスループ

## Slide 8: 結果 (TGS) | ヒステリシスループの形状と最大電場
電場の最大値によってヒステリシスループの形状が違う
十分強い電場でないとヒステリシス曲線の形状が不安定になる
降伏電場

## Slide 9: 結果 (TGS) | ヒステリシスループの温度依存性
高温だとループにならず直線状になる→常誘電相への転移

## Slide 10: 結果 | TGS の自発分極の温度依存性
イジング模型のような機構で強誘電になっている。
自発分極
イジング模型の平均場近似・ランダウ理論の二次の相転移の結果:

## Slide 11: 結果 | ヒステリシスループの面積
閉曲線を作る点の座標が与えられたときの面積
グリーンの定理を離散化したもの

## Slide 12: 考察 (TGS) | ヒステリシスロス・降伏電場・残留分極
残留分極)
分極は面積と降伏電場から計算できる

## Slide 13: 考察 (TGS) | 降伏電場の温度特性
降伏電場を考えるときには他の要因を考慮しなければならない
降伏電場
ランダウ理論の二次の相転移の結果:

## Slide 14: 考察 | TGS 結晶の構造と自発分極
TGS の構造
c 軸から見た模式図
Glycine
SO42-
Glycine
Glycine

## Slide 15: 考察 | TGS 結晶の構造と自発分極
実際のTGS
イジング模型
自発分極の向きを反転させるのに必要な電場が小さくなる
格子欠陥・転移・不純物等により b 軸以外の方向に自発分極が向く

## Slide 16: 強誘電体ヒステリシス
試料について（TGS・BTO）
実験系
結果・考察（TGS）
結果・考察（BTO）

## Slide 17: 結果 (BTO)| 強誘電相のヒステリシスループ
を上げるとヒステリシスロスが増える

## Slide 18: 結果 (BTO) | ヒステリシスロス・降伏電場・残留分極

## Slide 19: 結果 (BTO) | ヒステリシスループの温度依存性
高温だとループにならず直線状になる→常誘電相への転移

## Slide 20: 結果 (BTO) | ヒステリシスループの温度依存性
キュリー則の確認

## Slide 21: 考察 | 残留分極の導出
方法1:
方法2:ヒステリシスの面積と降伏電場
残留分極の導出の仕方

## Slide 22: 考察 | TGS 結晶の構造と自発分極
TGS の構造
c 軸から見た模式図
Glycine
COOH
NH2
COO-
NH3+
NH3+
COOH
NH3+
COOH
NH3+
COOH
SO42-
COO-
NH3+
NH3+
COOH
NH3+
COOH
NH3+
COOH
SO42-

## Slide 23: 考察 | TGS 結晶の構造と自発分極
COO-
NH3+
NH3+
COO-
NH3+
COOH
SO42-
NH3+
COOH
SO42-
COOH
NH3+
COO-
NH3+